# XY-G100高精度浊度仪

# 产品概述：

XY-G100高精度浊度仪是根据光学散射测量原理设计而成，用于测量液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度，并能定量表征这些悬浮物质含量的仪器，可广泛用于水厂、食品、化工以及制药行业等部门以及实验室中用于质量控制和环境检测的基本设备。

技术参数：

|  | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.000-20.000-100.000（NTU） |
| 最小分辨率 | 0.001NTU |
| 示值误差 | ≤±2% |
| 零点漂移 | ≤±1% |
| 稳定性 | ≤±1% |
| 重复性 | ≤±1% |
| 电源 | DC9V—2A |

产品特点：
1、采用七寸电容屏，屏幕清晰，分辨率高、触摸灵敏。

2、读数快速精准，精确到小数点后三位。

3、激光作为光源，更加稳定，电路中添加了灯源稳压设计。灯源寿命长达10000小时。

4、无需开机前预热，即测即出。

什么是浊度？

浊度是指溶液对光线通过时所产生的阻碍程度，它包括悬浮物对光的散射和溶质分子对光的吸收。水的浊度不仅与水中悬浮物质的含量有关，而且与它们的大小、形状及折射系数等有关。

浊度通常适用于天然水、饮用水和部分工业用水水质测定。测定浊度的水样应尽快测定，或者必须在4℃冷藏、24h内测定，测定前要激烈振摇水样并恢复到室温。