XY-SD四氮检测仪

产品用途：

XY-SD测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、总氮浓度检测，以便控制水质达到规定的水质标准。

技术参数：

|  | 亚硝酸盐氮 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-0.3mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
| 最小示值 | 0.001mg/L | 0.01mg/L |
| 重复性 | ≤2% |
| 示值误差 | ±5% |
| 电源 | AC 220V 50Hz |

产品特点： 
1. 微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。

2. 采用分光光度的光电比色原理， 应用方便试剂，水样放入试剂反应后几分钟即可读数，试剂包装为方便滴水瓶。
3. 本公司特制的LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。

4. 主机内置大功率电池，可用于野外现场定量测量，可连续使用4小时，即充即用。

5. 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.001mg/L。

6. 技术先进，符合国标GB/T5749-2006生活饮用水卫生标准。