MFCYT-Ⅲ单人升级核酸采样亭 配置参数

一、技术参数

- 外部尺寸≥（L×D×H）2200mm×1750mm×2700mm

- 内部尺寸≥（L×D×H）2700mm×1350mm×2150mm

- 过滤效率:对0.3μm颗粒过滤效率≥99.995%

- 噪音等级：≤75dB（A）

- 额定功率：≤3000W

- 平均照度：≥350lx

- 重量：毛重400KG （不含内部人员）

- 使用人数：1-2人

二、结构功能特点

- 主体框架为201不锈钢材质，成品运输，可灵活定制适应各种场地；

- 配置高效过滤器，提供万级洁净度正压环境（具有第三方认证），无需穿着防护服；※

- 配置橡胶手套、对讲机，无接触式采样，安全高效，方便快捷；※

- 配置知名品牌挂式空调，提供舒适的的工作环境；※

- 内部空间可容纳多名工作人员，方便协同作业；

- 一键消毒功能，可使用遥控器进行定时消毒工作；※

- 采样窗口配置折叠工作台，灵活方便，方便采样工作。

- 正压防护：正压新风系统，静压值≥10Pa，配备压差表具备高效过滤器，对于0.3μm颗粒过滤效率可达99.995%。※

- 具备安全防护的宽视窗有机玻璃，防撞击，视野清晰（厚度≥10mm）。

- 有可移动脚轮（万向轮），具备固定功能。※

- 具有洁净传递窗，内置消毒功能及机械自锁装置，让物品传递更安全。

- 配置红外测温仪，自动测量，温度异常报警，提高检测效率；

- 配置智能指纹密码锁，无钥匙进入，安全快捷，一握即开；

- 配置全自动感应式消毒凝胶器，无接触手洗消毒，防止交叉感染；

- 配置防护雨搭，可在雨雪天气下使用，大大减小了天气原因带来的影响。（选配）

- 配置核酸采样控制终端（7寸液晶屏），设备参数实时显示，人机交互便捷。（选配）

- 配置升降座椅（可移动、可旋转）。（选配）

三、资格证明和技术文件

- 符合GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》

- 具备国家单位认定的医疗器械或非医疗器械证明※

四、设备配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | BIOBASE | 1台 |
| 2 | 风机 | 离心风机 | 1台 |
| 3 | 空调 | 一匹变频空调 | 1台 |
| 4 | 高效过滤器 | 570*460*69mm | 1片 |
| 5 | 高效过滤器 | 350*300*69mm | 1片 |
| 6 | 窗口对讲机 | 主机+副机 | 1套 |
| 7 | 手套法兰 | 开孔200mm | 2套 |
| 8 | 采样亭手套 | 750*220*1mm | 共3副 （含2副赠送） |
| 9 | 紫外线消毒灯 | 飞利浦,带遥控、含灯架、适配器 | 1套 |
| 10 | 凝胶消毒液 | 500ml | 共2瓶 （赠送） |
| 11 | 消毒液支架 | BIOBASE | 1件 |
| 12 | 置物架 | BIOBASE | 1件 |
| 13 | 台面放物架 | BIOBASE | 1件 |
| 14 | 洁净传递窗 | BIOBASE | 1套 |
| 15 | 自动感应垃圾桶 | 其他 | 1 套 |
| 16 | 智能密码指纹锁 | 因硕 | 1 套 |
| 17 | 自动感应凝胶器 | 其他 | 1套 |
| 18 | 红外测温仪 | 其他 | 1套 |