XY-H20(海水)氨氮测试仪

产品用途：

XY-10 / XY-20 / XY-H20(海水)氨氮测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的氨氮浓度检测，以便控制水的氨氮达到规定的水质标准。

产品原理：

本仪器应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。

★蓝色机型为：XY-10（数显型）

★黑色机型为：XY-20（升级防水型）

★黑色机型为：XY-H20（海水专用）

技术参数：

测量范围：0-10mg/L

最小示值：0.001mg/L

重 复 性 ：≤2%

基本误差：≤±5%FS

电源电压：DC 9V

产品特点：
1.微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。
2.采用分光光度的光电比色原理， 应用方便试剂，水样放入试剂反应后几分钟即可读数，数字显示测定值。
3.本公司特制的LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。 
4.主机内置大功率电池，可用于野外现场定量测量，可连续使用4小时，即充即用。 
5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.001mg/L。
6.技术先进，符合国标GB5749-2006生活饮用水卫生标准。