BK-SFS200实验室废水处理系统参数

1.产品型号：BK-SFS200

2.处理量（25℃）：200L/天

3.处理系统：中和沉淀+复合式消毒+UV紫外灭菌+臭氧氧化+多级过滤

4.PH在线检测，根据检测数值自动进行PH调节

5.PH测量范围：0～14，调节PH值：6～9

6.*分辨率：0.01pH，准确率：±0.02pH

7.具备冲洗功能，可进行正洗和反洗

8.多路液位检测，具备药品缺液报警功能，废水自动处理

9.*具有防冻加热装置，温度低于5℃时防冻功能自动启动

10、*精准投加，利用进口计量泵准确控制投药量，并设有液位控制缺药自动报警

11、高效灭菌，与传统系统相比较操作便捷、杀菌能力强

12、采用智能控制系统实时检测、控制污水的水质变化和处理流程，实现全天候自动运行，无需专人值守

13、*执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005；《污水排入城市下水道水质标准》GB/T3192-2015

14.进出水口：进水口口径25mm，赠送32mm转接口，出水口口径50mm

15.产品尺寸：1000mm(L)*504mm(W)*900mm(H)

电源：220V±10%，50/60Hz（可选配110V）