XY-Z800多参数水质重金属检测仪

产品用途：

XY-Z800型多参数水质检测仪可用于测定饮用水中的铁、铬、锰等8项参数，本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门，是常用的水质分析仪器。

技术参数：

| 序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 最小示值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁0.8 | 0~0.8mg/L | 铁试剂 | 0.01mg/L | ±5% |
| 2 | 铁5.0 | 0~5.0mg/L |  | 0.01mg/L | ±5% |
| 3 | 铬 | 0~0.5mg/L | 铬试剂 | 0.01mg/L | ±5% |
| 4 | 锰 | 0~0.5 mg/L | 锰试剂 | 0.01mg/L | ±5% |
| 5 | 铜 | 0~2.0mg/L | 铜试剂 | 0.01mg/L | ±5% |
| 6 | 镍 | 0~1.0mg/L | 镍试剂 | 0.01mg/L | ±5% |
| 7 | 铝 | 0~0.4mg/L | 铝试剂 | 0.01mg/L | ±5% |
| 8 | 锌 | 0~3.0 mg/L | 锌试剂 | 0.01mg/L | ±5% |

产品特点：

1．省时，所需时间不到1小时。

2．可自动调零和1～5点自动校准。

3．标准光学玻璃样槽互换性更强。

4．采用半导体发光器，其光源稳定寿命长。

5．仪表分辨率达到0.01。

6．999次测量存储功能。

7．日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。

8.可打印实验结果。(需选配打印机)

9．全中文菜单，操作简单易懂。