## BNP32核酸提取仪

产品特点

| 屏幕操作 | 7寸触摸屏，简单易用，反应快 |
| --- | --- |
| 操作语言 | 内置中/英文两种操作语言，可自由切换 |
| 精确控制 | 简单易懂界面，实时显示程序运行状态，可独立使用，无需电脑 |
| 温度控制 | 根据需求自定义裂解、洗脱温度 |
| 温度保持 | 样品裂解模块、洗脱模块具有温度控制及保持功能 |
| 自由编程 | 强大的程序编辑功能，满足不同试剂需求 |
| 快速提取 | 操作时间短，7-60分钟（与试剂有关），通量大，可以同时提取32份样品 |
| 磁棒模块 | 一体化磁棒，磁通量4800-5200GS |
| 提取效率 | 可以根据不同试剂优化提纯方案，实现更高的提取效率和纯度 |
| 稳定可靠 | 全程自动化完成，避免人工操作引起的差异及错误，结果稳定，重复性好 |
| 污染防控 | 内置紫外消毒功能，可定时消毒，杜绝交叉污染，气溶胶过滤系统，高效过滤气溶胶 |
| 安全可靠 | 安全打开后自动暂定程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，避免伤害人体 |
| 试剂开放 | 可使用各种厂家的试剂提取 |

产品性能指标

| ★处理体积 | 工作体积60μl-1000μl，加样体积20-200μl |
| --- | --- |
| 样品通量 | 1-32 |
| ★磁珠回收率 | 大于98% |
| 孔板类型 | 96孔深孔板 |
| 提取孔间差 | CV小于3% |
| 磁 棒 | 32根 |
| ★加热温度 | 加热模块（室温至+120℃） |
| ★震荡混合 | 多档可调 |
| 试剂种类 | 磁珠法开放式平台 |
| 提取时间 | 10-60分钟/次（由所用试剂决定） |
| 操作界面 | 全中文7寸触摸操作界面 |
| ★内部程序 | 可储存48组程序 |
| ★安全门设计 | 安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，可避免交叉污染 |
| ★程序管理 | 自由进行程序的新建、编辑、删除 |
| 紫外消毒 | 自由设置消毒时间，最长可达2小时，设定时间完毕后自动关闭，舱门打开自动关闭紫外灯，避免伤害操作人员 |
| 气溶胶过滤系统 | 内置高效过滤器，有效去除气溶胶污染，更换方便 |