XY-B200型便携式BOD快速测定仪

产品简介：

XY-B200型便携式BOD速测仪是在原台式BOD检测仪的基础上，根据市场需求专门研发的手提便携式新一代BOD速测仪，它小巧、便携、灵活，测量精度准确、可靠。仪器采用交直流两用电源，内置大容量电池，充一次电可连续使用三十小时，即可在实验室内使用又满足了在野外无电地区现场检测的要求,尤其对水污染突发事件的测评，提供了可靠有力的保障。是生物科学与现代电子技术于一体的高科技产品。液体流路自动切换装置，标准样及待测未知水样的测定可由仪器自动控制完成，无须外接设备，自动清洗方便快捷 。

产品特点：

仪器具有小巧、便携、灵活的特点，采用交直流两用电源，既可在实验室内使用，又满足了在野外无电地区现场检测的要求，BOD现场检测，本仪器符合国家环保总局有关行业标准，测试方法编入水和废水分析方法第四版，且列为HJ/T86-2002微生物传感器快速测定的标准方法。

测量原理：

仪器采用微生物电极法，将微生物膜紧贴在极谱式溶解氧电极的透氧膜表面，即构成微生物电极。仪器采用流通测量方式，即样品以流动方式通过微生物电极微生物膜里含有大量好氧微生物，在有氧和有机物的环境下非常活跃，氧电极的输出电流与溶解氧的浓度成正比，不含有机物的液体通过流通池时，透过微生物膜的溶解氧几乎没有减少。当含有有机物的溶液经过流通池时，微生物消耗大量的溶解氧，消耗的溶解氧与有机物的浓度成正比，于是导致透过微生物膜的溶解氧相应减少。溶解氧电极测出溶解氧浓度的变化量，从而计算出BOD 值。

技术参数：

| 测量项目 | 生物化学需氧量（BOD） |
| --- | --- |
| 测量范围 | 2-4000mg/L |
| 所需样品体积 | 大于30mL |
| 相对标准偏差 | 5% |
| 测量采样时间 | 小于或等于8分钟 |
| 微生物膜 | 选用BOD5专用菌种，不需生化培养即可直接测定 |
| 微生物膜寿命 | 常温干燥保存一年以上，活化寿命30天以上 |
| 传感器特点 | 带参比电极的三电极一体芯传感器 |
| 进样方式 | 英国进口微型蠕动泵驱动，恒速流通连续进样，不用外接进样器 |
| 恒温方式 | 采用比例恒温加热控制技术，温控精度高 |
| 环境温度 | 5-40℃ |
| 外部尺寸 | 400× 320× 180 mm |
| 重量 | 约10.5公斤 |
| 电源 | AC220V，50HZ |