|  | 产品介绍 |
| --- | --- |
|  | 数字显示，整机一体设计，新型的门炉设计，使开门操作安全简便； 箱壳采用优质冷轧钢板，壳体颜色漆经过高温烘烤而成，确保经久耐用； 采用微电脑PID控制器，控温精确，安全可靠； 设计新型、外形美观、结构合理、温场均衡、环保节能、使用方便； 设有过流、过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施，确保使用安全； SX2系列 一体式马弗炉由箱体、温控系统和组成．箱体外壳采用优质钢板冲压而成，外表静电喷塑，．隔热性能好。热量损失小，节能效果好。 温控系统：采用微电脑人工智能调节技术，具有PID模糊控制，自整定功能，控制精度高。 该炉膛具有温场均衡，表面温度低，升降温速率快，节能等特点。 |
| 型号 | SX2-4-12TX |
| 电源电压 | AC220V 50Hz |
| 较高温度 | 1200℃ |
| 功率 | 4KW |
| 恒温波动度 | ±2℃ |
| 温度分辨率 | 1℃ |
| 工作室尺寸W×D×H(mm) | 200*300*200 |
| 容积 | 12L |
| 炉膛材质 | 陶瓷纤维 |
| 加热原件 | 镍铬丝（含钼） |