XY-A300二氧化氯检测仪

产品用途：

XY-A300二氧化氯检测仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的二氧化氯浓度检测，以便控制水的二氧化氯达到规定的水质标准。

技术原理：

本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。

技术参数：

| 测量范围 | 0-5.0mg/L |
| --- | --- |
| 最小示值 | 0.001mg/L |
| 重复性 | ≤2% |
| 示值误差 | ±5%FS |
| 充电器 | AC 220V 50Hz |

产品特点：

1.微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便，带便携防水箱，防水等级IP65。
2.采用分光光度的光电比色原理， 应用方便试剂，水样放入试剂反应后即可读数，数字显示测定值。
3.本公司特制的LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。

4.主机内置大功率锂电池，适用于实验室或野外现场定量测量，可连续使用4小时，即充即用。

5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.001mg/L。

6.技术先进，符合国标GB5749-2006生活饮用水卫生标准。

DPD小包药粉40包，1包1次