LA-S植物冠层图像分析仪系统

一、用途

用于植物（各类林木、果树等）和作物中后期的冠层图像进行多参数、批量化的自动分析。

- 主要技术指标

1、小巧便携，方便操作者随地非破坏性采集冠层半球图像。镜头成像角度：180°(180°鱼眼镜头)、120°广角镜头；测量范围：天顶角由0°～90°可分成3~30个区，方位角360°亦可分成3~30个区，手机前置摄像头分辨率≥1600万像素，工作温度0～55℃。

★2、电动调节方位和水平，可自动保持方向和锁定水平（手机APP辅助找准后）。

3、可以任意定义图像分析区域（天顶角可分30区，方位角可分30区）。

★4、对较粗树木的树干遮挡，可在8-24个分位角上分别拍照，来自动合成忽略树干遮挡的冠层图。可以手动、自动屏蔽不合理分区。

5、、可自动分割冠层与天空，支持手动微调。

★6、内置多达9种分析方法，可多参数、批量化的自动分析。

7、可记录采集地的经纬度、海拔，并根据经纬度解析具体地址。

8、可根据采集地GPS在地图上定位，并标注结果。

★9、支持高德地图、高德卫星地图、谷歌地图、谷歌卫星地图等多种地图源。

10、可测量指标：

（1）叶面积指数

（2）叶片平均倾角

（3）总孔隙度

（4）丛生指数

（5）冠层开阔度

（6）冠层郁闭度

（7）场地开阔度

（8）UOC模型、SOC模型表示的光线分布

（9）不同太阳高度角下的植物冠层孔隙度

（10）不同太阳高度角下的植物冠层消光系数

（11）叶面积密度的方位分布

（12）位置信息（经纬度、地址等）

三、标准配置

1、LA-S植物冠层图像分析仪系统软件U盘及软件锁1套

2、手持式自动稳定器1个

3、180°鱼眼镜头1个

4、120°广角镜头1个

- 前置1600万像素智能手机（64G华为/小米/OPPO/VIVO品牌）1只

四、其他

1、本产品需使用电脑，推荐：品牌电脑（酷睿i5九代以上CPU/8G内存/无线网卡，Windows 10完整旗舰版）。

2、可选配PAR光合有效辐射计（感应光谱400nm～700nm，量程0～2000μmol/㎡•S）

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离。

软件分析界面

观测分析结果地理位置记录