XY-D100总氮检测仪

产品用途：

XY-D100型水质分析仪主要测定污水中总氮，采用快速消解法，操作过程简单、快速、经济，测定结果与传统滴定法有良好的对比性，此仪器适合大、中、小型污水处理厂的水质检测，可广泛用于工业，化工、环保及制药行业等部门的污水检测，是常用的实验室仪器。

技术参数：

| 序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 最小示值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | 0-100 mg/L | （1）、（2）、（3） | 0.01mg/L | ±5%Fs |

仪器标定

仪器出厂已标定，可直接使用，若用户需要重新标定，请自行配备标准溶液。

消解器介绍：

消解器有6只试管孔，适合使用6只反应试管，仪器的加热块采用高密度铝合金挤压成型，具有热容量大、热阻小、加热均匀等特点。采用智能型数字显示温度，随意设定、自动恒温、使用方便，控温精度可达到200℃±1℃，设有数显定时装置，用户可在一星期内任意调节计时时间。一体式遮光防尘盖，使用试管免封口，试验操作方便快捷。

产品特点：

1.可自动调零和1～5点自动校准。

2.采用光学比色皿，重现性好。

3.采用半导体发光器，其光源稳定寿命长。

4.999次测量存储功能。

5.日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。

6.可打印实验结果。

7.全中文菜单，操作简单易懂。

注：因各行业水样成分不同，有些水样中某些有机含氮化合物此方法无法检出。