XY-Z100便携式总碱度仪

适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的浓度检测，以便控制水达到规定的水质标准。

原理：

本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。

技术参数：

测量范围：0.5-500mg/L

最小示值：0.01mg/L

重复性：≤2%

精度：≤±5%FS

电源电压：DC 9V

特点：  
1.微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。
2.采用分光光度的光电比色原理， 应用方便试剂，水样放入试剂反应后即可读数，数字显示测定值。
3.本公司特制的LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。

4.主机内置大功率锂电池，适用于实验室或野外现场定量测量，充电2小时可连续使用4小时，即充即用。

5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.01mg/L。

6.技术先进，符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。