XY-HF30便携式氟离子仪

XY-HF30型便携式氟离子仪是一种用于测量溶液中氟离子浓度的电化学测试仪器。该仪器适用于水厂、工业、农业、教学、科研等许多领域氟离子浓度的检测，以便控制被测水样的氟离子浓度是否达到规定的水质标准。

技术参数

测量范围：0-200-1000mg/L

分辨率：0.1

温度补偿范围：0-60℃

示值误差：±5% FS

电源：AC 220V 50Hz

功率消耗：2W

仪器特点

1. 微电脑，薄膜式键盘使用方便。

2 .读数值自动转换成以mg/L或mmol/L为单位。

3. 全自动两点校准，读数稳定后自动锁存当前值。

4. 2.4寸TFT彩屏显示。

5. 数据自动存储及历史查询。

6. 可将数据导入电脑。

7. 电极支架自带磁力搅拌器。