万深CountS2型在线自动数板仪/薄板计数仪/钢板计数仪

On-line automatic sheets counter

一、产品概述：

万深CountS2型在线自动数板仪（薄板计数仪/钢板计数仪）选用带定位触发自动拍照计数的高分辨率相机成像，采用业界领先的图像分析技术，配以精准的智能识别算法，高效准确地自动计数各类薄板。该型号适合离地300~700mm高度输送机带上的板垛在线自动数板应用，显示单次计数结果和累加数。

二、主要性能参数：

1、在线全自动计数0.8mm~4.0mm厚度各类板材（钢板、铝板、铜板等金属板、塑料板、PCB线路板、硬纸板等）；

2、单次计数薄板总高度≤200mm（板厚2.5mm~8.0mm时的总计数高度可达400mm）；

3、全自动触发拍照+自动识别数板时间≤2.5秒/次节拍，自动显示板子张数和累计张数；

4、全自动数板误差≤±0.3%（堆垛参差不整齐度≤2个板厚。连续测试4小时的平均数板精度不低于99.7%），浏览电脑核实可快速修正到100%数板正确；

5、数板结果和标记图片自动保存；

6、智能识别灵敏度等特性软件可选。

三、供货清单：

带触发自动控制拍照计数的2000万像素工业相机1台、25mm高分辨率专业镜头1个（可换视野大些的16mm镜头）、相机三角架1付、配套照明光源1套、光电触发器1付

备注：

本产品需使用电脑，推荐：品牌电脑（12代酷睿i5 CPU/8G内存/无线网卡,1个USB3.0口+2个USB2.0口，Windows 10完整专业版或旗舰版）