XY-W1000便携式污泥浓度计

产品用途：

该仪器适用于水厂、工业、农业、教学、科研等许多领域的检测，以便控制被测水样的污泥浓度是否达到规定的水质标准。

技术参数

| 测量范围 | 0~10000mg/L |
| --- | --- |
| 测量精度 | ±5% |
| 工作 | 温度：0-50℃；相对湿度0-95% |
| 充电器 | AC 220V 50Hz |
| 传感器机械性能： |
| 外壳 | 聚甲醛探头，不锈钢外壳,防水等级IP68 |
| 安装方式 | 见说明书 |
| 标准线长 | 15米 |
| 外形尺寸 | 长180mm 直径45mm |
| 净重 | 300g（不含线） |

配置清单

| 1. | 仪器 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 污泥浓度计传感器 | 1支 |
| 3. | 充电器 | 1个 |
| 4. | 锂电池 | 1块（仪器内部） |
| 5. | 合格证 | 1张 |
| 6. | 说明书 | 1本 |