XY-S100硫酸盐检测仪

产品概述：

XY-S100 土壤硫酸盐测试仪适用于生活用水及其水源水中可溶解性硫酸盐的测定，是常用的实验室仪器。

产品原理：

本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样倒入试剂时，水样将渐渐混浊。然后将此水样放入光电比色座，仪表会通过比较混浊度从而得到硫酸盐的浓度大小。

技术参数：

| 测量范围 | 0-300mg/L |
| --- | --- |
| 最小示值 | 0.1mg/L |
| 重复性 | ≤2% |
| 示值误差 | ±5%FS |
| 电源 | AC 220V 50Hz |

产品特点：

1. 微电脑，触摸式键盘使用方便。

2. 可自动调零和1～5点自动校准。

3. 分辨率高，仪表分辨率达到0.1mg/L。