XY-S78多参数自来水检测仪

产品概述

可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门，是常用的实验室仪器。

技术参数

余氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

总氯：0~10.00mg/L ，0.01mg/L

化合氯：0~10.00mg/L ，0.01mg/L

DPD余氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

DPD总氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

DPD化合氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

臭氧：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

二氧化氯：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

低色度：0~100.00CU ，0.01PCU

高色度：0~500.00CU ，0.01PCU

低氨氮：0~10.00mg/L ，0.01mg/L

高氨氮：0~50.00mg/L ，0.01mg/L

磷酸盐：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

硫酸盐：0~300.00mg/L ，0.01mg/L

溶解氧：0~12.00mg/L ，0.01mg/L

亚硝酸盐：0~0.30mg/L ，0.01mg/L

硝酸盐氮：0~20.00mg/L ，0.01mg/L

阴离子洗涤剂：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

铬：0~0.50mg/L ，0.01mg/L

锰（0.5）：0~0.50mg/L ，0.01mg/L

锰（1.0）：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

铁（0.8）：0~0.80mg/L ，0.01mg/L

铁（5.0）：0~5.00mg/L ，0.01mg/L

铜：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

镍（1.0）：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

镍（2.0）：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

锌：0~3.00mg/L ，0.01mg/L

浊度（20）：0~20.00NTU ，0.01NTU

浊度（1000）：0~1000.00NTU ，0.01NTU

低悬浮物：0~200.00ppm ，0.01ppm

高悬浮物：0~500.00ppm ，0.01ppm

总磷：0~5.00mg/L ，0.01mg/L

总氮：0~100.00mg/L ，0.01mg/L

CODcr：0~150.00mg/L ，0.1mg/L

CODcr：0~1500.00mg/L ，0.1mg/L

硫化物：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

水硬度：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

钙离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

镁离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

氯离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

氟离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

钠离子：0~1000.00mg/L ，0.1mg/L

嗅和味测定装置：滴定法

TDS（笔）：0-9990ppm ，1ppm

PH（笔）：0-14.00PH ，0.1PH

仪器内留有34个空白位

用户可根据自己的要求，以百分比的形式标定使用

示值误差：≤5%FS

重复性：≤2%

1. 省时，每种参数检测所需时间短。

2．可自动调零和1～5点自动校准。

3．标准光学玻璃样槽互换性更强。

4．采用半导体发光器，其光源稳定寿命长。

5．999次测量存储功能。

6．日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。

7．标配内置热敏打印机，可打印实验结果。

8．全中文菜单，彩色触摸屏、USB接口、操作简单易懂。

产品标配:

1．测定仪器：1台

2．大号玻璃样槽(6cm)：2个

3．小号玻璃样槽(2.3cm)：8个

4．电源线：1根

5．合格证：1张

6．说明书：1本

7．白色塑料小盖子 ：1个

8．玻璃小盖子：2个

9．移液器：1个

10．移液器尖嘴：10个

11．微型打印机：1个

12．水硬度（钙）电极：1套

13．氟离子选择电极：1套

14．氯离子选择电极：1套

15.嗅和味及氯化物：1套

16.笔式TDS计:1支

17.笔式pH计:1支

18.全套试剂：1套

19.水浴锅：1台

20.消解器：1台

选购件

1．硫酸盐加热电炉（测硫酸盐时用）

特点

1.   彩色触摸屏，带USB输出接口，每种参数检测所需时间短。

2．可自动调零和1～5点自动校准。

3．标准光学玻璃样槽互换性更强。

4．采用半导体发光器，其光源稳定寿命长。

5．999次测量存储功能。

6．日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。

7．内置热敏打印机，可打印实验结果。

8．全中文菜单，操作简单易懂。