XY-Y600在线水中油分析仪

产品概述：

在线水中油传感器，采用紫外荧光分析法原理，具有高灵敏度，可检测原油，精油等各类油品。可选用自清洁刷，有效消除油污对测量的影响。适用于油田监测，工业循环水，凝结水，废水处理，地表水站等多种水质监测场景。

技术参数：

| 名称 | 水中油传感器 | 自清洁水中油传感器 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | XY-Y600 | XY-Y610 |
| 原理 | 紫外荧光法 |
| 量程范围 | 0-100 ppm |
| 分辨率 | 0.01 ppm |
| 线性度 | 5%FS |
| 防护等级 | IP68 |
| 最深深度 | 水下60米 | 水下10米 |
| 温度范围 | 0-50°C |
| 传感器接口 | 支持RS-485 MODBUS协议 |
| 装配 | 投入式、流通式 | 投入式 |
| 电源信息 | DC6-12V 电流30mA（非清洗时） |
| 尺寸 | 45mmx180mm |
| 探头线缆长度 | 标配10米，可定制 |
| 外壳材料 | 316L不锈钢 |
| 自清洁系统 | 无 | 有 |
| 光学窗口 | 光纤 |

产品特点：

1、数字传感器，RS-485输出，支持MODBUS，

2、带自动清洁刷，消除油污对测量的影响，

3、采用独特的光学和电子滤光技术，消除环境光对测量的影响

4、不受水中悬浮物颗粒物的影响。

选购件：物联网系统

功能简介

海恒物联网系统是对水质的实时检测与监测装置，该装置包括 数据检测终端设备和远程数据告知网站，将传感器技术、化 学技术与物联网信息技术有机很好的结合在一起，实时监测水质变化，若数据告知网站发现水质不合格，便会显示相应 的提示。

产品特点：

1、实时性   远程数据告知网站能够实时更 新水质情况。数据告知网站以每秒 一次的速度，更新显示数据采集终 端上传的水质参数的检测值，即各 水质参数浓度，同时将更新过后的 水质参数浓度与设定的标准值进行 对比，若发现异常，告知网站会立 即做出提示，通知管理员采取措施。

2、便捷性   远程数据告知网站的主要 功能是对水质参数的浓度进行告知和监测，无需下载客户端， 只需用户在移动终端的浏览器中输入网址 (haihengsh.bj01.bdysite.com) 并登录，便可进入该网站查看水质情况，实现远程监视水质的功能。所述移动终端为一切具有浏览器且可连网的设备。

3、灵活性  远程数据告知网站具有极佳的用户体验感，每个用户可以自己注册账号， 并通过点击“添加设备”的功能并输入 设备编号和密码完成数据采集终端的绑定（设备编号和密码由开发人员提供），绑定成功后即可查看水质情况，成为该 网站的真实用户而非“游客”。每个真实用户可绑定多个设备，若真实用户需 要修改标准值，通过“设置标准值”的 功能自主设置各设备的水质参数的标准 值，无需开发人员上门设定。