XY-QCS10在线七参数水质检测仪

产品用途：

XY-QCS10型在线七参数检测仪是用于在线连续测量水中七参数（温度、电导、溶解氧、酸碱度、浊度、水深、污泥浓度），并能定时上传数据的仪器。本仪器可广泛用于饮用水、废水、工业循环水等的水质七参数测量和监测。

技术参数：

| 测量范围 | 酸碱度 0 – 14 PH |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.01 |
| 重复性 | ≤5% |
| 示值误差 | ±5% FS |
| 测量范围 | 温度 0 – 60℃ |
| 分辨率 | 0.01 ℃ |
| 重复性 | ≤5% |
| 示值误差 | ±5% FS |
| 测量范围 | 溶解氧 0 – 20mg/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 重复性 | ≤5% |
| 示值误差 | ±5% FS |
| 测量范围 | 电导率 0 – 20000us/cm |
| 分辨率 | 1 us/cm |
| 重复性 | ≤5% |
| 示值误差 | ±5% FS |
| 测量范围 | 浊度 0 – 40NTU |
| 分辨率 | 0.1 NTU |
| 重复性 | ≤5% |
| 示值误差 | ±5% FS |
| 模拟输出 | 4～20mA |
| 数字输出 | RS232 9针 |
| 电源 | AC 220V 50Hz |
| 仪器尺寸 |  |
| 重量 |  |

测量原理：

本仪器使用工业在线式电极，通过流通池进行常规七参数（温度、浊度、酸碱度、电导率、溶解氧）的测定。测量数据稳定，且可以通过仪器自带的模块将数据上传到平台上实时查看。

仪器特点：

Ø  内置曲线协助矫正

Ø  操作简便，可长时间独立运行

Ø  数据上传，平台实时监控

Ø  仪器可设定测量间隔和上传间隔，全自动运行

Ø  工业彩屏，全中文界面，界面更简洁

Ø  自动储存历史记录，表格自由查看，历史可导出。

Ø  工业级电极，可长期稳定运行

装箱清单：

请在收货后仔细核对清单，检查仪器是否完整。

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 台 |
| 220V AC 电源线 | 1 根 |
| 溶解氧专用补充液 | 1 瓶 |
| PH校准试剂包 | 1 套 |
| 安装水管 | 1根 |
| 污泥浓度电极 | 1个 |
| 水位电极 | 1个 |
| 仪器安装包 | 1 包 |
| U盘 | 1 个 |
| 说明书 | 1 本 |
| 合格证 | 1 张 |