蓝绿藻在线分析仪

产品概述：

在线蓝绿藻系列传感器，采用荧光法原理，相比传统人工计数法，更高效快捷，并可在线实时监测。传感器具有更出色的重复性和稳定性。带自动清洁刷，可消除气泡、减少污物对测量的影响，使维护周期更长，长期在线使用也能保持极佳的稳定性，可对藻类的繁殖起到预警作用。

技术参数：

| 名称 | 蓝绿藻传感器 | 自清洁蓝绿藻传感器 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | XY3100 | XY3200 |
| 原理 | 荧光法 |
| 量程范围 | 0-300,000cells/mL |
| 检出限 | 300,000cells/mL |
| 分辨率 | 1 cells/mL |
| 线性度 | R＞0.9999 |
| 防护等级 | IP68 |
| 最深深度 | 水下60米 | 水下10米 |
| 温度范围 | 0-50°C |
| 传感器接口 | 支持RS-485 MODBUS协议 |
| 装配 | 投入式 |
| 电源信息 | DC6-12V 电流＜50mA |
| 尺寸 | 45mmx180mm |
| 探头线缆长度 | 标配10米，可定制 |
| 外壳材料 | 316L不锈钢 |
| 自清洁系统 | 无 | 有 |

产品特点：

1、数字传感器，RS-485输出，支持MODBUS，

2、带自动清洁刷，防止沾污，消除气泡，

3、直接测量，比传统人工计数法更简便，

4、可在线连续监测，实时掌握水质动态。

选购件：物联网系统

功能简介

物联网系统是对水质的实时检测与监测装置，该装置包括 数据检测终端设备和远程数据告知网站，将传感器技术、化 学技术与物联网信息技术有机很好的结合在一起，实时监测水质变化，若数据告知网站发现水质不合格，便会显示相应 的提示。

产品特点：

1、实时性   远程数据告知网站能够实时更 新水质情况。数据告知网站以每秒 一次的速度，更新显示数据采集终 端上传的水质参数的检测值，即各 水质参数浓度，同时将更新过后的 水质参数浓度与设定的标准值进行 对比，若发现异常，告知网站会立 即做出提示，通知管理员采取措施。

2、便捷性   远程数据告知网站的主要 功能是对水质参数的浓度进行告知和监测，无需下载客户端， 只需用户在移动终端的浏览器中输入网址并登录，便可进入该网站查看水质情况，实现远程监视水质的功能。所述移动终端为一切具有浏览器且可连网的设备。

3、灵活性  远程数据告知网站具有极佳的用户体验感，每个用户可以自己注册账号， 并通过点击“添加设备”的功能并输入 设备编号和密码完成数据采集终端的绑定（设备编号和密码由开发人员提供），绑定成功后即可查看水质情况，成为该 网站的真实用户而非“游客”。每个真实用户可绑定多个设备，若真实用户需 要修改标准值，通过“设置标准值”的 功能自主设置各设备的水质参数的标准 值，无需开发人员上门设定。