XY-ZW200紫外测油仪

产品概述：

XY-ZW200 型型测油仪采用紫外分光光度法，适用于地表水、地下水和海水中 石油类的测定。适用于企业污水、食品行业及餐饮业的污水。当取样体积为 500ml， 萃取液体积为 25ml，使用厂家石英比色皿时，检出限为 0.01mg/L，测定下限为 0.04mg/L。

技术参数：

产品特点：

1．可自动调零和 1～5 点自动校准。

2．标准光学石英比色管，互换性更强。

3．999 次测量存储功能。

4．日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。

5．可打印实验结果。

6．全中文菜单，操作简单易懂

开箱检查：

开箱检查 1．测试仪器 1 台

2．9V 电源适配器 1 个

3．合格证 1 张

4．说明书 1 本

5．圆管石英比色管 2 个

6．大功率电池（内置） 1 块

7．专用箱子（配置成为便携式） 1 个