TRAC-Ⅲ叶面积指数检测仪（植物冠层分析仪）

一、产品简介

叶面积指数检测仪又称为植物冠层分析仪。TRAC（Tracing Radiation and Architecture of Canopies即植物冠层分析仪的缩写）是检测叶面积指数及植被吸收光合有效辐射的光学仪器。TRAC通过间隙大小分布及间隙率来检测叶面积指数，可用于森林、植冠等叶面积指数的检测，从而为森林碳汇与林业碳汇、作物长势等的研究提供依据。TRAC-II由手机及智能传感器两部分构成，检测光合有效辐射，采用无线传感器网络交换数据，通过手机或计算机处理软件计算出结果。

只要手持本仪器在植物冠层下穿行或行走，即可获取叶面积指数、丛生指数、间隙率、光合有效辐射、光合有效辐射分量等植物冠层的参数。是联合国粮农组织推荐的叶面积指数检测仪器，并用于对LAI2000的修正。

TRAC-Ⅲ叶面积指数检测仪是南京堪畅科学仪器有限公司在加拿大皇家院士终身教授陈先生的最新叶面积指数检测理论与算法的基础上研发的。相对第二代TRAC，主要改进有：增加了手机现场处理功能，存储容量增大了256倍，采用了无线网络通信，提高了检测精度，减轻了传感器重量，升级并完善了处理软件到TRACWin 5.9.0版。

二、技术参数

存储容量：128MB，可扩展到4096MB

显示：TFT2.8吋彩色触摸屏

照相：30万像素，可记录植物外形

电池工作时间：传感器充电后使用120小时

辅助功能：通话、短信等

光合有效辐射：0-2000umol/m2s，精度：5%

供电：内部充电电池或外接5V电源

环境温度：0~50℃

尺寸：61*4*6 cm

重量：450g

三、技术特点

检测参数：叶面积指数、光合有效辐射、丛生指数、间隙率、光合有效辐射吸收分量等

无线化：ZigBee技术

便携化：最轻便的检测传感器，手机可独立完成叶面积指数的求算

四、应用领域

农业、林业、环境、科研等，用于森林碳源汇检测、作物长势客观评价等

五、主要部件

检测传感器、手机、充电器、软件