TE-32S  双温区消解仪

★ 升温速度快，温度缓冲小          ★ 温度恒定均匀

▷功能特点：

★ 彩色液晶触摸屏;人性化操作界面

采用中文大屏幕液晶显示；

安全系数高,具有温控双保险保护功能；

预设COD/总磷/总氮等项目，可自定义项目及保存功能；

★ 双温控设计；直观消解状态

双温区同时消解设置不同消解时长的不同消解指标，提高效率;

外壳采用当代流行的模具化耐高温防腐蚀性材质设计而成;

全透明一体化耐热防腐保护盖，直接观察消解液状态，消解安全可靠.

▷技术参数：

显示方式：5英寸液晶屏

定时开关：程序自动

预存消解程序：COD、总磷、总氮

定时精度：0.1秒/时

操作：触摸式

延时保护：自动

消解模式：双温区

加热速度：10分钟内升到设定温度165℃

消解温度：室温至200℃

消解容量：（0-15）mL

温度示值误差:≤±2℃

程序升级：支持

用途：可用于COD、总磷、总氮等消解

升温完成：报警提示

温场均匀性：≤±2℃

超温：报警提示

消解保护罩：高温透明安全防护

防酸外壳：耐高温耐腐蚀

额定电压：AC220V/50HZ

环境温度：（5-45）℃

环境湿度：相对湿度＜85%

额定功率：1200W

定时范围：1分钟～500分钟

双保险保护：自动切断

消解数量：16支＊2