XY-3550型便携式水质自动采样器

# 产品概述

XY-3550型便携式水质自动采样器（下称采样器）是依据国标要求，结合客户的需求，所研发的水样采样器。该采样器集流量测量、水样采集、自动分瓶、恒温冷藏为一体，且具有体积小、方便移动、操作便捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂，对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。

# 执行标准

HJ/T 372-2007		《水质自动采样器技术要求及检测方法》

# 技术特点

- 分瓶留样：仪器可实现1~12瓶分瓶留样，瓶数可自由设定。

- 多功能采样：可实现定时定量采样，定流定量采样，定时比例采样，超标触发采样等多种采样方式。

- 大容量记录：可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、以及样品参数，最大容量10000条。

- 操作简单：采用4.3寸高分辨率液晶触摸屏，操作界面简洁易学。

- 自动排空：每次采样结束后，系统可自动排空管内存水，以保证管路不产生沉积堵塞。

- 水样冷藏：采用高效制冷装置，可使留存的水样保存在0℃~4℃环境。

# 技术指标：

| 采样间隔 | （1-9999）可调 |
| --- | --- |
| 留样瓶数 | 12瓶 |
| 单次留样量 | 10ml~1000ml |
| 采样瓶容量 | 1000ml |
| 留样量误差 | ±10%(留样200ml时) |
| 内置采样泵扬程 | ≤8米 |
| 水平采样距离 | ≤50米 |
| 水样保存温度 | （-20~20）℃可设置 |
| 管路系统气密性 | ≤-0.07MPa |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥1440h/次 |
| 绝缘阻抗 | >20MΩ |
| 模拟接口 | 4mA~20mA |
| 数字量输入接口 | 开关量、RS485 |
| 流量计接入形式 | 流量计模拟信号 |
| 尺寸 | 长(550mm)x宽(350mm)x高(550mm) |
| 重量 | 23kg |
| 供电电源 | 24V,5A |
| 工作温度 | 10℃~40℃ |
| 工作湿度 | ≤85%RH |

# 配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 水质采样器主机 |  | 台 | 1 |  |
| 02 | 适配器 | 24V5A | 个 | 1 |  |
| 03 | 电源线 | 250v10A | 根 | 1 |  |
| 04 | 硅胶管 | 7*10 | 根 | 1 | 8米 |
| 05 | 冰箱电源线 |  | 套 | 1 | 车载交流各1套 |
| 06 | 蠕动泵硅胶管 |  | 根 | 2 | 装机备用各1根 |
| 07 | 沉水头 |  | 个 | 1 |  |
| 08 | 说明书 | / | 份 | 1 |  |
| 09 | 合格证 |  | 份 | 1 |  |