单通道西林瓶自动剥盖及主要技术参数

型号：VDM-01

※1、技术参数

1.1 产品尺寸:366mm×546mm×860mm；

1.2 产品重量:35Kg；

1.3 适用西林瓶尺寸规格：口径20mm，高度≤87mm，总高度≤33mm的所有规格西林瓶；可支持定做。

1.4 额定功率：350W；

1.5 剥盖速度：最快速度4500个/小时；

1.6 落料区域：落料区域可视化。

1.7 控制系统：嵌入式控制系统。

1.8 操作界面：3.5寸LCD液晶屏幕。

1.9 剥盖方式：自动剥盖。

1.10 接料方式：药筐接药

1.11 瓶盖落料方式：自动落料，落料区域可视化。

1.12 计数方式：数显自动计数。

1.13 支撑板：支撑板可折叠，减少存放空间。

1.14 安全装置：急停开关、防护罩。

1.15 适用电源：220V 50Hz。

1.16 木包装外尺寸：506mm×706mm×1050mm；

2、结构特点

※2.1 采用微型激光传感器进行剥盖计数，计数准确，检测精度可达0.1mm。

2.2 输送轨道采用平带传动，平带下方使用不锈钢板进行支撑，传送平稳。

※2.3 设有安全防护罩与急停装置，保证设备运行安全。

※2.4 采用可折叠支撑板设计，设备使用完毕可将支撑板折叠收起。

2.5 剥盖工件采用优质碳素结构钢，表面镀硬铬处理，硬度高，耐磨性好。

2.6 控制面板采用轻触式开关，按键由开始/暂停键、加速键、减速键、清零键组成，易于操作；显示屏显示内容有：当前剥盖数量、速度挡位、系统启停；

2.7 前门设有透视窗，瓶盖落料区域可视化。

2.8 采用带刹车脚轮，方便设备移动与固定。

- 产品优势：

※3.1.剥盖速度：剥盖速度最快单规格4500个/小时，剥盖速度根据实际情况5档可调。

※3.2安全防护：具有安全防护罩与急停开关等安全装置，传送轨道上方具有安全防护罩，防止设备运行过程中夹手；右前侧具有急停保护装置，发生紧急情况时可按下急停按钮，对设备进行紧急制动，保证工作人员的安全。

3.3可折叠收纳筐：西林瓶落料区域采用可折抵设计，设备闲置时可将其收缩，减少使用空间。

※3.4瓶盖落料区域可视化：前门设有透视窗，瓶盖落料区域清晰可见，避免因瓶盖装满后溢出。

3.5使用西林瓶规格多样：可对多种西林瓶规格进行剥盖。

※3.6速度调节：速度五档可调，药剂可调节剥盖速度来满足需求。