DMM-490C金相显微分析系统

一、金相显微分析系统的特点和用途: 
       金相显微分析系统DMM-490C是由倒置金相显微镜和数字摄像机组成。DMM-490系列倒置卧式金相显微镜采用无放大率色差的无限远平场消色差物镜和大视野目镜,高品质的光学系统使成像更清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的机体设计，使您在操作过程中更加舒适与轻松。简洁而新颖的外观更符合现代潮流。可广泛用于机械工业的金相组织观察分析，地矿部门对矿物的分析研究，电子等方面的观察测量，适合电子、冶金、化工和仪器仪表行业用于观察透明、半透明或不透明的物资，如金属陶瓷、集成块、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、镀涂层以及其它非金属材料，也适合医药、农林、公安、学校、科研部门作观察分析用。同时也是金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。

二、偏光显微分析系统主要特点：

1、采用优良的无限远光学系统，提供卓越的光学性能，设计紧凑稳定的高刚性主体，满足了显微镜的防震要求。

2、低手位操作，降低长时间操作时的疲劳，仪器主体采用全白喷漆，美观大方，采用内六角螺钉固紧仪器连接部分，无任何裸露在外的螺钉，配备载物台延伸板，拓展应用空间。

3、采用优良的无限远光学系统，提供卓越的光学性能，配无限远长工作距离复消色差物镜，超宽目镜观察筒及φ22mm大视野目镜。

4、进口高清CCD芯片摄像机，高像素数字成像系统，电脑显示成像真实清晰，多种摄像机和功能软件可供选择。

5、真正的模块化设计，可实现明场观察，偏光观察，暗场观察（选购），微分干涉观察（选购）。按样品要求使用各种观察功能。

三、主要技术参数：

| 名 称 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
| 观察筒 | 铰链式三目观察筒，45°倾斜，瞳距调节范围：54-75mm，单边视度调节±5屈光度 |
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm |
| 无限远长工作距平场消色差金相物镜 | LMPL5X /0.15 工作距离：10.8mm |
|  | LMPL10X/0.3 工作距离：10mm |
|  | LMPL20X/0.45 工作距离：4mm |
|  | LMPL50X/0.55工作距离：7.8mm |
| 转换器 | 五孔转换器，声响定位 |
| 调焦机构 | 粗微调同轴，粗调每转行程：38mm，微调每转行程：0.2 mm，调焦精度：0.002mm，带松紧调节装置 |
| 载物台 | 固定平台：尺寸160X250mm |
| 工作台板 | 金属载物台板（中心孔Φ12）/金属载物台板（中心孔Φ25）/载物台延伸板 |
| 移动尺 | 低位同轴机械式移动尺，行程120x78mm |
| 偏光装置 | 起偏镜插片 |
|  | 检偏镜插片,可360度旋转 |
| 落射照明系统 | 落射式柯拉照明器，带可变孔径光栏和中心可调视场光栏， |
|  | 自适应90V~240V宽电压，12V50W长寿命进口卤素灯，中心可调,亮度连续可调 |
|  | 插板式滤色片组，蓝色、绿色、磨砂 |
| 电脑摄像系统CK-500 | CK-500彩色摄像机: 最高分辨率：2560×1920，功耗小，连接简单：USB接口， 图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定，所有摄像机均经过长时间测试 ,体积小，安装方便，采集方式:连续采集,图像大小可调,增益调节,曝光时间调整,增益调。 |
| 显微软件 | 专业图像处理及拍摄软件，可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观。是显微图像测量与分析的有效工具。节,亮度调节等。可在图像上添加文字、放置比例尺等。 |

四、金相显微分析系统组成：

1、金相显微镜DMM-490C  　　　　　　　   2、摄像机接口
   3、彩色数字摄像机CK-500              4、计算机（选购）

五、仪器装箱单：

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置卧式金相显微镜主体 | 1 | 台 | DMM-490C |
| 2 | 三目镜筒 | 1 | 套 |  |
| 3 | 10X大视野目镜 | 1 | 对 |  |
| 4 | 无限远长平场消色差物镜 5X、10X、20X、50X | 各 1 | 个 |  |
| 5 | 五孔物镜转换器 | 1 | 个 |  |
| 6 | 灯箱 | 1 | 个 |  |
| 7 | 卤素灯灯泡 | 1 | 个 | 12V50W |
| 8 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 9 | 偏振片 | 1 | 组 |  |
| 10 | 插片式滤色片 | 1 | 组 |  |
| 11 | 彩色数字摄像机CK-500 | 1 | 个 |  |
| 12 | 摄影机接口 | 1 | 个 |  |
| 13 | USB数据传输线 | 1 | 根 |  |
| 14 | 软件光盘 | 1 | 张 |  |
| 15 | 仪器防尘罩 | 1 | 个 |  |
| 16 | 使用说明书 | 1 | 份 |  |
| 17 | 出厂合格证 | 1 | 份 |  |
| 18 | 保修卡 | 1 | 份 |  |

六、CK-500彩色数字摄像机（电脑成像系统）

❶、蔡康数字摄像机的特点：

①.CK-500型500万像素分辨率,科学级无损格式图像输出和存储；

②.自然色彩矩阵技术高保真色彩还原，全局白平衡和区域白平衡功能；

③.方便快捷的一键式设备软件安装，一键式图像获取和储存功能；

④可进行图像尺寸、亮度、增益、曝光、RGB颜色等多种处理方法；

⑤.细胞计数功能将方便用户用于细胞计数等的计数操作；

⑥.景深拓展将采集到的同一对象不同焦距的一系列图像中聚焦清晰部分的图像提取并合成一幅处处清晰的像；

⑦.软件界面有图像拍摄区，图像编辑区，在线图像显示区，已拍摄图像区；

⑧.一键式快速拍摄图像，可一次多张拍摄，定时连拍，定时拍摄、摄影；

⑨.呈现的图像可水平翻转和竖直翻转，在样品放倒的情况下也可提供正立的图像；

⑩.当前图像放大、缩小、剪切、背景等设置功能；

⑪.测量功能：对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观。是显微图像测量与分析的有效工具；

⑫.可在图像上添加文字、放置比例尺等。

❷、CK-500摄像机技术参数

| 型号 | CK-500 |
| --- | --- |
| CMOS芯片厂商 | Sony |
| CMOS尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 像素点 | 2.0μmx2.0μm |
| 分辨率 | 2560(H)x1920(V) |
| 帧速 | 29帧 |
| 颜色 | 彩色 |
| 快门模式 | 卷帘快门 |
| 曝光控制 | 自动、手动 |
| 图片格式 | TIFF/JPG/PNG |
| 操作系统 | Windows 7/8/10(32/64位） |
| 白平衡 | 自动、手动 |
| 参数调整 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光、RGB等 |
| 光学接口 | C接口 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| USB2.0数据线 | 1.8米 |
| 整机尺寸 | 68x68x42.5mm |
| 重量 | 236克 |

❸、系统组成

1、CK-500型彩色数字摄像机           2、USB数据传输线

3、摄像机驱动及应用安装光盘          4、校准标尺

七、样品案例：

# Text boxes

DMM-490C金相显微分析系统