XY-2750室内可吸入颗粒物采样器

产品简介

本仪器适用于室内可吸入颗粒物的测定。该仪器采用传感器、新材料等领域的高新技术，质量可靠、性能稳定、使用寿命长，适用于厂矿、环保、卫生、劳动、科研、气象等有关部门对大气进行常规监测和环境评估。

执行标准

GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》

HJ93-2013  《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》

技术特点

■ 交直流两用，内置锂电池，连续工作大于7小时；

■ 采用无刷电机，负载能力强，可连续长时间工作；

■ 电子流量计，恒流采样；

■ 具有实时时钟，可设置定时采样，间隔多次采样；

■ 采样头采用铝合金材质，抗静电吸附；

■ 自动测量温度、气压，自动计算标况体积、参比体积；

■ 大尺寸中文点阵式液晶屏，自动调节对比度，可在零下30度正常工作；

■ 体积小、重量轻，携带方便；

■ 掉电保护功能，来电自动采样；

■ 具备RS232数字通信接口，可外接热敏打印机，方便数据输出。

技术参数

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | (0～30)L/min | 0.1L/min | 优于±2.0% |
| 流量稳定性 |  | 优于±2.0% |
| 流量重复性 |  | 优于±2.0% |
| 采样时间 | 1min～99h59min | 1min | 不超过±0.2% |
| 计前压力 | (-30～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 环境大气压 | (60～130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 定时开机 | 24小时制 |
| 等间隔采样时间 | 99小时59分内任意设置 |
| 等间隔采样次数 | 1～99次 |
| 仪器噪音 | ＜55 dB(A) |
| 主机尺寸(长×宽×高) | 305mm×185mm×240mm |
| 重量 | 约5.0kg |
| 电源 | AC(220±22)V, 50Hz或内置锂电池 |
| 功耗 | ＜200W |

采样头指标

| PM2.5 切割特性 | Da50=(2.5±0.2)μｍ,〥g=(1.2±0.1)μｍ |
| --- | --- |
| PM10 切割特性 | Da50=(10±0.5)μｍ,〥g=(1.5±0.1)μｍ |
| 采样流量 | 10L/min |
| 有效滤膜直径 | Ф37mm |