XBM-II塑料薄膜切样机

仪器介绍

本机适用于双向拉伸薄膜（BOPP、BOPC、BOPET、BOPA）、单向拉伸薄膜及其复合膜（袋）拉伸测试用样条的制备。

符合标准

符合GB/T1040.3-2006/ISO527-3:1995《塑料拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试样条件》中6.1.1条关于样条尺寸的相关规定。

仪器特点

该机夹持塑料薄膜样品稳固，刀具锋利、易更换；操作简便，使用安全可靠；一次可剪切多层、多个、多种样条；一次可制样数量12条，其中15mm宽5条、10mm宽7条；另外，用户可根据需要自行改变刀具配置后，一次可同时切割10mm、15mm、20mm、25mm四种样条。

该机切样方式与冲切制样方式相比较，所切样条边缘平整、两边平行无缺陷（在20倍放大比率下观察无缺陷），所切样条可保证薄膜的力学性能不受影响。其拉伸强度及断裂伸长率数据准确、可靠、一致性好。

技术参数

制样宽度：10mm×(6+1)条、15mm×(4+1)条；

制样误差：≤±0.1mm；

制样长度：230mm；

切割厚度：≤0.25mm；

外形尺寸：290mm（长）×230mm（宽）×150mm（高）；

重量：约25kg；

仪器配置:

1)主机      一台

2)刀片      20片

3)内六角扳手   二把(3mm、4mm)