产品名称：在线自清洗水中油传感器​

型号：LH-T616

产品简介：

在线水中油传感器，采用荧光法原理，相比常用的几种方法，荧光法更高效快捷重复性较好，并可在线实时监测。传感器具有更出色的重复性和稳定性。带有自动清洁刷，可消除气泡、减少沾污对测量的影响，减少维护周期，长期在线使用也能保持极佳的稳定性。可对水中的污染起到预警作用。

原理：采用紫外荧光法监测水体中的含油量，根据石油及其中芳香烃化合物和含共轭双键化合物吸收紫外光后发射出的荧光强度定量分析水体中油的浓度。石油类中的芳香烃在紫外光激发下可产生荧光，根据荧光的强度计算出水中油的值。

主要特点：

1、RS-485传输接口，MODBUS-RTU通讯协议，双向通讯。

2、电源及输出隔离设计，确保电气安全性。

3、内建保护电路，增强抗干扰能力，以适应复杂的环境。

4、通信协议简单易用，能够输出更多电极诊断信息，更为智能化。

5、低功耗的设计以应对更多的使用场合，内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。

6、无需试剂，无污染，更经济环保。

7、带自动清洁刷，防止沾污，去除气泡。

8、可在线连续监测，实时掌控水质动态。

技术参数：

| 名称 | 自清洁水中油传感器LH-T616 |
| --- | --- |
| 原理 | 紫外荧光法 |
| 量程范围 | 0~50mg/L |
| 精度 | ±3% |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 线性度 | R²>0.999 |
| 防护等级 | IP68 |
| 最大耐压 | ≤1bar |
| 温度范围 | 0 ~ 50℃（不结冰） |
| 传感器接口 | 支持RS-485， MODBUS协议 |
| 装配 | G3/4螺纹，浸入式安装 |
| 电源信息 | DC 5~12V，电流<50mA（非清洗时） |
| 功耗 | <1.5W |
| 尺寸 | Φ45*175.8 mm |
| 探头线缆长度 | 10米（默认），可定制 |
| 外壳材料 | 316L |
| 自清洁系统 | 标配自清洁刷，可设置清洁频率 |