YMPZ-2金相试样磨抛机

一、YMPZ-2自动型金相试样磨抛机功能特点

在金相试样制备过程中，试样的磨光与抛光是二项非常重要的工序，通常是采用金相试样预磨机和金相试样抛光机二种设备来完成。YMPZ-2是集预磨机和抛光机功能于一体的磨抛一体机，该机经久耐用，维护保养也方便，能完成各种试样的粗磨、细磨、干磨、湿磨及抛光等各道工序，该机的双盘开关单独控制，双盘转速任意可调，可自动磨抛和手工磨抛两种操作，可提高试样的磨抛质量和试样的制备效率，并该机转动平稳，噪音低，是一种理想和功能完善的金相制样设备。

二、YMPZ-2自动金相试样磨抛机技术参数：

| 磨抛机型号 | YMPZ-2 |
| --- | --- |
| 工作方式 | 手动、自动 |
| 放置方式 | 台式 |
| 双盘控制 | 双盘单独控制 |
| 功 率 | 350W,220V,50Hz |
| 磨抛盘转速 | 50-1500r/min无极变速 |
| 磨盘直径 | 230mm |
| 砂纸规格 | 230mm |
| 抛盘直径 | 230mm |
| 抛光布规格 | 230mm（不带胶250mm） |
| 冷却方式 | 水冷（水流量可调） |
| 自动磨抛头加压方式 | 砝码加压 |
| 可一次自动磨抛样品数 | 3个 |
| 自动磨抛头转速 | 100转/分钟 |
| 工作电源 | 220V |
| 外形尺寸 | 710×660×550mm |
| 重量 | 68kg |

三、YMPZ-2自动金相试样磨抛机配置清单：

| 产品附件 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 台 | 1 | 含自动磨抛头（标配30mm） |
| 磨抛盘 | 只 | 2 |  |
| 紧圈 | 只 | 1 |  |
| 套圈 | 只 | 1 |  |
| 排水管 | 根 | 1 |  |
| 进水管 | 根 | 1 |  |
| 抛光布 | 片 | 2 |  |
| 砂纸 | 张 | 2 |  |
| 技术文件 | 产品说明书、产品合格证、保修卡一份 |