XY-X100H型挥发性有机物采样器

一、执行标准

HJ644-2013《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱质谱法》

HJ734-2014《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》

HJ583-2010《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气象色谱法》

HJ584-2010《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气象色谱法》

HJ645-2013《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附管-二硫化炭解析/气相色谱质谱法》

HJ683-2014 《环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》

HJ801-2016《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》

GB/T 17061-1997 《作业场所空气采样仪器的技术规范》

HJ2.2-2008 《环境影响评价技术导则 大气环境》

- 产品概述

XY-X100H型挥发性有机物采样器（以下简称采样器）是我公司针对环境空气、工作场所、工业生产有组织排放中的挥发性有机物采样进行研发的专用采样器。该采样器是环境空气中的TVOCs、苯、甲苯、二甲苯等多种有机物专用采样设备，采样器的技术性能指标符合国家颁布的有关标准的规定。研制过程中广泛征求了专家及广大用户的意见，应用高性能处理器、进口采样泵、高精度质量流量传感器及新材料领域的高新技术，竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质采样器。

三、技术特点

1.原创流量控制算法，微小流量稳定；

2.采用进口质量流量传感器，流量控制精度高；

3.采用进口采样泵，双路恒流采样，稳定性好；

4.内置高能锂电池，一次充电工作12小时以上；

5.自动测量大气压、温度，自动计算标况流量和参比体积；

6. 即时采样、定时采样、定容采样、间隔采样多种采样模式可选择；

7.具有欠压和掉电保护功能，来电继续采样，保证采样数据不丢失；

8.内置2微米双重粉尘过滤，保护仪器内部不受粉尘的影响，使用寿命更长；

9.一机多用支持活性炭等吸附管、配有吸收瓶支架可用于溶液吸收等多种采样方式；

10. 便携式、体积小、重量轻；配三角支架，采样高度可调。

四、技术参数

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | 双路 (10～500)mL/min | 1mL/min | 优于±2.5% |
| 负载流量 | >20kPa (100ml/min) |
| 工作温度 | (-20～+60)℃ |
| 数据存储能力 | 1000组 |
| 电池工作时间 | 大于12小时 |
| 仪器噪声 | <60dB(A) |
| 整机重量 | 约0.65kg |
| 主机尺寸（mm ） | (220×170×65)mm |
| 功耗 | <10W |