## XY-7201手持式林格曼黑度计

## 产品简介

手持式林格曼黑度仪（以下简称仪器），是用于检测压燃式(柴油)发动机排气 (排烟)中可见污染物的智能化仪器。用于判别机动车尾气是否有黑烟，并在显示屏上显示林格曼等级、是否合格等数据。

检测场景：道路机动车路检路查、非道路机械检测、年检站上线检测等。

## 设备组成

图1.1 主要硬件组成图

## 功能特点

- 手持杆符合人体工学设计，单人操作，轻松便捷；

- 采集腔内置800万带补光摄像机，可日夜进行烟气检测；

- 分析速度快，手持杆内含工业级AI芯片，算法边端运行，实时检测林格曼黑度等级值；

- 可触控屏幕，清晰显示检测结果，触控调节补光灯亮度与屏幕亮度；

- 伸缩杆可按需伸缩，采集腔支持360°旋转，以适应不同方向的排烟口；

- 设备一体化设计，杆内走线，外观精致；

- 支持wifi无线传输方式；

- 可充电电池可拆卸设计，安装方便，满足长时间不间断使用需求；

- 可抽出光学保护镜片，方便清洁；

- 支持车牌与行驶证自动识别，执法过程简单高效。

规格参数

手持杆设备

- 采集腔内置800万摄像机，含8颗LED补光灯，支持日夜检测；

- 可360°调整采集腔朝向角度，可调整采集杆伸缩长度，以适应不同排气管位置的烟气检测；

- 仪器和AMOLED显示屏一体化设计，支持检测结果实时显示，支持检测温度实时显示；支持调整屏幕亮度功能，支持调整不加温或待机时长选项；

- 可拆卸电池参数：（1）电池类型：锂电池  （2）额定容量≥50W

（3）电池保护方式：过充、过放、过流保护  （4）工作温度：-25℃-75℃；

- 仪器支持长时间待机休眠功能，30分钟内无检测操作，进入低功耗休眠状态，唤醒即可启动检测流程；

- 支持无线wifi连接方式。

手机

- 屏幕尺寸≥6英寸

- 内存：≥4G，存储：≥64G

- 电池容量≥4000mAh，整机续航时间≥6h

检测性能

- 检测范围：林格曼黑度1-5级

- 检测精度：0.01级林格曼黑度