产品名称：数字水硬度传感器

型号：LH-L400

产品简介：

水硬度离子数字传感器采用先进的离子选择电极法（ISE法），灵敏度高，信号响应迅速，测量准确、性能稳定、维护简单。该测控系统具有使用方便、准确度高、经济的特点。运用这一系列先进的分析技术，确保传感器长期工作的稳定可靠性和准确性。

用于饮用水处理厂、罐装厂、饮用水分布网、水质处理工程等对水溶液中的离子含量进行连续监测和控制。

主要特点：

1、本品为离子数字传感器，可直接输出RS485信号。

2、产品拥有高精度，高稳定性，抗干扰能力强。

3、自动温度补偿功能。

4、无需仪表，能直接连接电脑、PLC等具有RS485信号接口的设备进行数据采集,方便用户将传感器集成到上位机系统和物联系统等工控环境中。

5、可通过RS485通信对传感器进行相关设置，对从机地址和波特率、在线标定、恢复出厂、修改量程、比例系数和增量补偿等设置。

6、采用两点校正法。

技术参数：

| 水硬度 | 测量范围 | 0-10000mg/L |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 1 mg/L |
|  | 测量精度 | ±5%F.S. |
| 温度 | 测量范围 | 0-100.0℃ |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |
|  | 测量精度 | ±0.5℃ |
| 数据传输 | RS-485 | MODBUS-RTU通讯协议 |
| 其它参数 | 工作电源 | DC 12V/24V |
|  | 输入阻抗 | ≥1×1012Ω |
|  | 产品功率 | ＜1W |
|  | 产品材质 | ASA |
|  | 安装方式 | 流通池安装、浸没式安装，3/4″NPT螺纹 |
|  | 线长 | 5米 |
|  | 尺寸 | 41*242mm |
|  | 防护等级 | IP68 |