YMP-2C型金相试样磨抛机

产品介绍：

YMP-2C型金相试样磨抛机，双盘独立控制，机身采用ABS材料一体成形，外形新颖美观，防腐蚀、经久耐用；牢固的大型支撑底盘设计确保了精密的回转平衡度；磨盘无级调速，可切换旋转方向；主轴防漏设计, 确保了几乎不会损坏的轴承；配备冷却水管，可调整旋转方向进行湿磨；自带冷却装置，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织，适用工厂，科研单位以及大专院校实验室金相制样设备之选。

主要参数：

| 型号 | YMP-2C |
| --- | --- |
| 磨盘直径 | 230mm |
| 砂纸直径 | 230mm |
| 抛光盘直径 | 230mm |
| 抛光布直径 | 250mm |
| 控制方式 | 一控二，双盘单控 |
| 转速 | 无极调速50-1500r/min |
| 显示及操作 | 数码管显示，薄膜按键操作 |
| 电机 | 350W,220V |
| 输入电源 | 220V,50Hz |
| 外形尺寸 | 810×750×350mm |
| 重量 | 51kg |
| 金相磨抛机YMP-2C 1台 | 砂纸压圈 1只 | 进水管 1根 |
| 排水管 1根 | 碳化硅水砂纸 2张 | 金相专用抛光布 2片 |
| 保修卡 1份 | 合格证 1份 | 说明书 1份 |

标准配置：