产品名称：数字PH传感器

型号：LH-DpH07

产品简介：

该款产品是将电子线路及微处理器集成于传感器内部的数字式传感器，简称数字电极，具有以下特点。

主要特点：

1、RS-485传输接口，MODBUS-RTU通讯协议，双向通讯。

2、电源及输出隔离设计，确保电气安全性。

3、内建保护电路，增强抗干扰能力，以适应复杂的环境。

4、通信协议简单易用，能够输出更多电极诊断信息，更为智能化。

5、低功耗的设计以应对更多的使用场合，内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。

6、PPS壳体，耐腐蚀能力强，3/4前后螺纹，方便安装。

7、pH复合电极采⽤低阻抗敏感玻璃膜制成,能应用于各种 条件的pH测量,具有响应快,热稳定性好。

8、具有良好的重现性,耐酸碱腐蚀,误差小，在0~14pH值范围内线性呈现性好。

9、Ag/AgCl与凝胶电解质盐桥组成的参比系统具有稳定的半电池电位和优良的抗污染性能。

10、环行聚四氟乙烯隔膜不易阻塞,可长期应用于在线检测。

技术参数：

| 测量范围 | 0～14pH |
| --- | --- |
| 测量精度 | ≤±0.02pH |
| 适用温度 | 0～60℃ |
| 响应时间 | 20sec |
| 漂移度 | ≤±0.1pH/24h |
| 敏感膜阻抗 | ≤500MΩ |
| 斜率 | ≥97%（25℃） |
| 零电位点 | 7±0.5pH（25℃） |
| 防水等级 | IP68 |
| 供电电源 | 12-24VDC |
| 功耗 | ＜0.5w |
| 安装螺纹 | 3/4″NPT螺纹 |
| 尺寸 | 27*167.5mm |
| 线长 | 标配5米，可订制 |
| 电极材料 | PC |
| 输出方式 | MODBUS/RS485 |

在线PH监测仪：LH-D6901在线多功能控制器+LH-DpH07数字PH传感器