一、仪器的主要用途和特点:
      科研级XDS-900C全新研究级倒置生物显微镜，汇集蔡康仪器多年来在显微光学领域的研发成果与科技智慧，以全心追求安全、舒适、高效的用户体验为核心设计理念，创新产品的人性化设计。本系统采用模块化的功能组合，高清晰的光学图像、简易的操作机构，轻松实现明场、荧光等各种专业观察与诊断分析，全面满足科研、医疗等领域的用户需求。 倒置荧光显微镜，配置专业的 LED 反射荧光照明系统(选配），使观察更加精准、稳定。可选配专业的荧光物镜和附件，观察体内自发荧光现象，生物细胞的荧光转染、蛋白质转移等荧光现象。

● 360°旋转式双目观察筒

符合人体工程学设计的可旋转式双目观察筒，瞳距调节范围50-75mm，并具有360°旋转功能。在标准65mm 瞳距时, 无需依赖眼点提升器即可根据需求将眼点提升至34mm，方便快捷。

● 可实现多种细胞培养方式
我们为用户预留出了更多的拓展空间来安装各种附件，如培养皿、培养瓶、多孔板等，都可根据用户需求配置。平台另可选配移动尺等附件，将样品固定，通过XY 同轴移动手柄，调节样品位置，方便、快捷。

● 安全、环保的 LED 照明

采用暖色5W 大功率LED 照明，使用户可以轻松获得舒适自然的镜下图像。其亮度稳定，不易发热，具备节能、长效的特点。

● 全新智能 ECO 系统

以环保、经济为设计理念，全新添加 ECO 红外感应系统。当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。

二、仪器的主要技术参数:

| 名 称 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
| 放大倍数 | 光学放大倍数40X、100X、200X、400X、600X |
| 观察筒 | 三目观察筒，45°倾斜，铰链组可360°旋转，固定式目镜筒，瞳距调节范围 50-75mm，两档式分光比：双目：三目=100：0或者0：100 |
| 物镜转换器 | 内定位五孔转换器 |
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调，可带测微尺 |
|  | 高眼点大视野平场目镜PL15X/16mm，视度可调 |
| 超长工作距离 无限远平场相衬物镜 | 物镜倍率 | 数值孔径 | 工作距离（mm） | 盖玻片厚度（mm） | 浸油 |
|  | 4X | 0.13 | 10.4 | 1.2 | / |
|  | 10X | 0.25 | 7.3 | 1.2 | / |
|  | 20X | 0.40 | 6.8 | 1.2 | / |
|  | 40X | 0.60 | 3.1 | 1.2 | / |
|  | 60X | 0.70 | 1.7 | 1.2 | / |
| 主机架 | 透射生物机架，采用低手位粗微调同轴，粗调行程9mm，焦面向上 6.5mm，向下2.5mm，微调精度0.002mm，带有防止下滑的松紧调节手轮，采用外置式宽电压变压器，输入100-240V，输出12V5A，机身带红外感应功能，30分钟自动断电，透射光源，带亮度指示条 |
| 透射照明系统 | 临界照明，暖色5WLED，色温3000K，预定中心，带可变孔径光阑 |
| 载物台 | 215mm×250mm 固定式载物平台，可添加机械移动尺（移动范围：120mm×80mm），载物台延伸板、载玻片托座、￠35皮式培养皿托座、Teraseki托座，腰形孔金属载物台板、玻璃载物台板 |
| 聚光镜 | 数值孔径N.A.=0.3，长工作距离WD72mm，可拆卸 |
| 电脑摄像系统CKC2000 | CKC2000高清数字摄像机，采用索尼CMOS芯片，图像色彩还原度大大提高。最高分辨率：5472×3648， 芯片尺寸：1"，USB3.0连接,图像稳定，有多种图像处理方式（详细参数见CKC2000摄像机介绍） |
| 显微软件 | 专业图像处理及拍摄软件，实时图像拼接及实时景深熔合，可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观，可在图像上添加文字、放置比例尺，是显微图像测量与分析的有效工具。 |

四、仪器装箱单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置显微镜主机 | 1 | 台 | XDS-900C |
| 2 | 三目镜座 | 1 | 套 |  |
| 3 | 目镜10X | 1 | 对 |  |
| 4 | 无限远平场消色差物镜4X | 1 | 个 |  |
| 5 | 无限远平场相衬物镜 10X、20X、40X | 各1 | 个 | 相衬装置 |
| 6 | 对中目镜 | 1 | 个 | 相衬装置 |
| 7 | 相衬环版 | 1 | 块 | 相衬装置 |
| 8 | 可拆卸式载物台 | 1 | 套 |  |
| 9 | 圆形玻璃、金属载物板 | 各1 | 块 |  |
| 10 | 方形金属载物板 | 1 | 块 |  |
| 11 | 滤色片托架 | 1 | 块 |  |
| 12 | 滤色片 | 2 | 片 |  |
| 13 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 14 | 高清数字摄像机CKC2000 | 1 | 个 |  |
| 15 | USB3.0数据传输线 | 1 | 根 |  |
| 16 | 摄像机接口 | 1 | 个 |  |
| 17 | U盘 | 1 | 个 |  |
| 18 | 防尘罩 | 1 | 个 |  |
| 19 | 产品保修卡 | 1 | 份 |  |
| 20 | 出厂合格证 | 1 | 份 |  |
| 21 | 使用说明书 | 1 | 份 |  |

# Text boxes

科研级倒置显微镜XDS-900C

科研级倒置显微镜XDS-900C