TE-850Plus便携式多参数水质快速检测箱

▷产品简介：TE-850 PLUS是一款便携式多参数高精度水质快速检测箱，采用高精度数字电极，具有实时数据传送，具有一体化采样装置，实验室一体化流通池，4G通讯模块，检测项目有pH，溶解氧，温度，电导率，ORP，TDS，浊度等项目，适应于各种恶劣工作环境，专业水质检测仪系统，内置高容量锂电池，仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单, 是一款为客户在野外，实验室提供检测，监察，数据管理融为的一体便携水质检测系统 .

▷功能特点：

※ 检测项目有pH，溶解氧，温度，电导率，ORP，TDS，浊度等项目；

※ 8寸彩色触摸屏，内置热敏打印机；

※ 内置大容量充电锂电池，待机时间长；

※ 采用传感器新技术、无需试剂，无污染，经济、便捷；

※ 整机按照人工学设计，外观流行时尚，携带方便；

※ 可长时间在野外工作，中文界面切换，操作简单、快速；

※ 采用高精度全数字光学电极，自动温度补偿，从而实现更稳定准确的测量值；

▷应用行业：

可广泛应用于科研院所、环境监测，环境工程、江河湖泊、自来水厂、石油化工、生物制药、光伏能源、食品饮料、水产养殖和市政给排水以及第三方检测等行业 .

▷标准配置：

专用电极、适配器、使用说明手册、产品合格证、仪器装箱清单、保修卡、打印纸、 附件便携箱。

▷技术指标：

| 产品名称 | 便携式多参数水质快速检测箱 |
| --- | --- |
| 产品型号 | TE-850 PLUS |
| 电极类型 | 高精度数字检测电极 |
| 项目名称 | pH，溶解氧，温度，电导率，ORP，TDS，浊度（可定制项目） |
| 屏幕尺寸 | 8寸彩色触摸屏 |
| 双电源供电 | 内置锂电池 ，适配器DC12V |
| 采样装置 | 一体化采样装置 |
| 监测装置 | 实验室专用流通池 |
| 电极线长 | 3-5m |
| pH | 0-14 |
| pH自动温补 | 0.0-80.0℃ |
| pH分辨率 | 0.001pH |
| pH精度 | ±0.05 pH |
| ORP测量范围 | -1500mV~+1500mV |
| ORP分辨率 | 1mV |
| ORP精确度: | ±5% |
| 电导率测量范围 | 0-5000μS/cm |
| 电导率分辨率 | 1us/cm |
| 电导率精确度: | ±5% |
| 电导率自动温补 | 0.0-60.0℃ |
| TDS测量范围 | 0.00～5000 mg/L |
| TDS自动温补 | 0.0-60.0℃ |
| TDS分辨率 | 1mg/L |
| TDS精度 | ±5% |
| 温度范围 | 0.0- 60.0℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 溶解氧范围 | 0-20.00 mg/L |
| 溶解氧精度 | ±0.5 mg/L |
| 溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L |
| 溶解氧自动温补 | 0.0-50.0℃ |
| 浊度量程 | 0-1000 NTU |
| 浊度精度 | ≤±3% |
| 浊度分辨率 | 0.1NTU |
| 储存 | 100万条数据 |
| 打印 | 内置热敏打印机 |
| 蠕动泵装置 | 扬程2米 |
| 接口 | USB口 4G通信模块，GPS模块（选配） |
| 系统 | 水质专用检测系统 |
| 电池 | 内置大容量锂电池 |
| 仪器尺寸 | （463*360*192）mm |
| 防护等级 | IP68 |
| 使用环境 | 温度：0～50℃ 湿度：20～80% |
| 仪器净重 | 3.5Kg |
| 附件箱 | 专用防水附件箱 |