XY-6300 E型 污染源恶臭采样器

产品简介

本产品适用于测定固定污染源有害气体成分。

执行标准

HJ1262-2022      《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》

GB/T14675-93      《恶臭的测定三点比较式气袋法》

HJ905-2017      《恶臭污染环境监测技术规范》

技术特点

采用臭气桶负压方式采集气态样品。

样气与采集器隔离不接触，实现零交叉污染。

一体化设计，结构紧凑，体积小，便于携带。

选配肩带，方便携带。

内置锂电池，连续工作时间大于10小时。

具备流量调节功能，流量可以在0- 12L/min之间连续调节。

高亮度显示屏显示仪器电池电压状态。

技术参数

| 主要参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 直径22cm高70cm |
| 重量 | 约3kg |