# 自来水/污水常规检测

# 解决方案（余氯）

## 杭州陆恒生物科技有限公司

——————————————————————————

地址：杭州市上城区九环路63号7幢1-4楼

产品名称：余氯检测仪（0-3mg/l）

型号:LH-C01(余氯）

一、概述:

本仪器采用DPD光度法，专用于测定水样中的余氯浓度，大量实验证明此方法操作简便快捷，灵敏度高，仪器体积小，重量轻，便于携带，适合野外和现场使用。

广泛应用于科研院所、自来水、医院污水、游泳池水、生活污水、养殖水、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、高校等行业并受到广大用户的一致好评。

- 仪器特点:

1、体积小、重量轻、防护等级IP65。

2、专业的光路设计，光学系统稳定性好。

3、样品和试剂用量少，分析速度快。

4、具有自动关机节电功能，待机时间长。

5、直观显示，操作方便。

三．技术参数：

| 产品名称 | 余氯检测仪（LH-C01） |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0.00～3.00mg/L |
| 光源 | 发光二极管 |
| 波长 | 520-525nm |
| 精度 | ＜1.0mg/L时≤0.05mg/L ≥1.0mg/L 时≤±5% |
| 方法 | 采用DPD光度法，余氯与DPD试剂反应，使样品溶液呈红色。 |
| 使用环境 | 温度0～40℃，相对湿度0~90%（无冷凝） |
| 电池寿命 | 1×9V，40小时以上 |
| 尺寸 | 180*68*26mm |
| 重量 | 220g（含电池） |