CCZ1000直读式粉尘浓度测量仪

一、产品介绍

CCZ1000直读式粉尘浓度测量仪是以红外光吸收法原理，一种用于测定环境空气中浮游粉尘浓度的仪器。该仪器根据MT163—1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和JJG846-2015 粉尘浓度测量仪及GB3836.4-2010标准中ExibI Mb等级（矿用本质安全型）防爆设计的测量仪器，该仪器的呼吸分离装置的分离效能完全符合国际公认的“BMRC”曲线要求，能准确及时地反映接尘人员吸入的呼吸性粉尘质量和不同粉尘作业场所中粉尘的污染状况。

二、案例及应用场所

1、金属生产加工：铝粉、锌粉、硅铁粉、镁粉、铁粉、铝材加工研磨粉等；

2、粮食生产加工：小麦、淀粉、糖、奶粉等；

3、饲料生产加工：血粉、鱼粉等；

4、农副产品类：棉花、烟草、茶叶粉等；

5、林产品类：纸粉、木粉等；

6、合成材料类：塑料、染料等；

7、煤粉及其他场所。

三、技术参数

1 粉尘浓度测量范围：0.1mg/m3～1000mg/m3（定制0.1mg/m3～1000mg/m3）

2 粉尘浓度测量相对误差：±15%

3 稳定性相对误差：±2.5%

4 采样流量：2.0L/min

5 采样流量误差：≤2.5%

6 采样流量稳定性：≤±5%

7连续工作时间：≥6小时

8采样效能：符合“BMRC”采样效能曲线

9电源：电池采用采用A 2100Ah镍氢电池6节串联，外接二级限流保护电流板保护电路，用环氧树脂灌封后置于电池盒内，构成本安电池组件，Uo：9.0V，Io：2.0A；镍氢电池应符合GB/T22084.2-2008的要求。

10工作电压：6.8V～9.0V   DC（本安）

11防爆型式：矿用本质安全型、防爆标志：ExibⅠ Mb

12外形尺寸：218×160×80（mm）

13重量≤2.18Kg（便携式）