XY-6080型中流量孔口校准器

产品简介

XY-6080型中流量孔口校准器适用于中流量段的采样流量校准。校准精度高，便于携带，可满足绝大部分中流量采样仪器的流量校准，广泛适用于计量检定、环保监测、劳保卫生、科研院所及其它需要气体流量校准的场合。

执行标准

HJ/T 368-2007   《标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计》

HJ  1263-2022   《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》

技术特点

温度、大气压可测量也可以手动输入；

直读流量，自动换算标况流量；

交直流两用，内置高能锂电池；

大容量数据存储、查询、打印功能；

彩色触控显示屏，界面显示丰富；

软件参数标定；

用户密码保护；

故障检测自动保护。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量范围 | (60~160)L/min | 0.1L | 优于±1% |
| 环境温度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 环境大气压 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 优于±500Pa |
| 流量检测重复性误差 | ±0.5% |
| 内置电池工作时间 | >6小时 |
| 外形尺寸W×D×H（mm） | 230×165×60 |
| 整机重量 | 约1.0kg |
| 主机外部供电 | DC12.6V，2A |
| 功耗 | <10W |