XY-600S水质硫化物酸化吹气仪（新国标 ）

仪器用途

适用于环保、科研、水文、水利等单位的地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理;土壤和沉积物中硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理。

仪器特点:

1水浴加热系统:

1.1自动控制水浴系统:PID精准控温。

1.2加热功率:2000W,加热快速且均匀。

1.3温度范围: 0-99℃，控温精度±1℃。

1.4自带防水阀

2加酸方式:

2.1垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计。

2.2盐酸入口、气体进口、样品出口三口一体且相互独立操作互不干扰。

2.3四氟旋塞，耐酸碱耐腐蚀。

2.4无需升降支架，稳定无漏气。

3氮吹系统:

3.1气源时间可控制，到达时间，自动关闭气源。

3.2六路单独控制，确保实验安全有效进行。

3.3流量调节范围:0-600ml/min，控制精度+2%。

4操作系统:

4.1智能微电脑，温度状态实时显示。

4.2定时操作，到达时间，自动关闭电源和气源，并报警提示。

4.3位于仪器正前方，可设置实验参数。

适用标准:

国标：HJ1226-2021

工作条件

供电电源:AC 220V，50Hz

环境温度: 10-35℃

环境湿度:<60%

产品规格

样品通道:1-6个

主机尺寸: 840mm*270mm*460mm

温度范围: 0-99c

额定功率: 2000w