## XY-DW410系列微波检漏仪

一、产品介绍

微波法布袋检漏仪是我公司自主生产的新型布袋除尘检漏仪，具有稳定性高、测量精度高、应用场合广、多种模式输出等优点。广泛应用于各种工业用途，包括：炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤和采矿、水泥、包装、环保、除尘设备等行业。

- 案例及应用场所

布袋除尘器滤袋破损的探测；粉状材料回收；产品输送总量监测；
煤气管道、除尘管道或各种大小、各种燃料的锅炉烟尘排放浓度监测；
静电除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器等、转炉一次除尘烟尘检测系统。

- 技术参数

- 产品参数

| 操作环境温度 | -40℃～80℃（电子部件） |
| --- | --- |
| 操作环境湿度 | 不结露95% |
| 管道压力 | ＜2.5MP |
| 管道流速 | 1m/s～30m/s |
| 管道温度 | －50℃～450℃（可定制） |
| 管道外径 | 0.1米～8 米 |
| 尘埃颗粒大小范围 | 标称0.1μM～200 μM，在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同 |
| 零点漂移 | (时间) 每年低于量程的1% |
| 测量范围 | 0-100/500/10000 /50000mg/M3（量程可定做） |
| 输出方式 | 四线制DC 4-20mA/继电器输出 |
| 变送器电源 | 12V – 24VDC |
| 防护等级 | IP66 |
| 功耗 | 1W |

- 产品优势

1、采用整体结构，稳定性和抗干扰性能强；
    2、非接触式安装，可以提高使用寿命，可以使用在高温、高浓度、有腐蚀性等环境恶劣的场所；
    3、变送器具有自动调零功能，能有效的避免零漂；
    4、内置一体化变送器，四线制接法，采用24VDC供电； 
    5、智能集成电路，一路模拟量输出，一路报警输出，可任意设置报警值。

四、售后服务

1、质保一年，仪器终身维修

2、专业技术人员24小时内响应服务

3、视频指导安装，特殊情况支持现场服务

4、专业线上、线下售后回访，便于及时发现解决问题

5、购买日起两年内可提供一次免费校准