振荡培养箱

详细说明

振荡培养箱是一种具有加热和制冷双向调温系统，温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器，是植物、生物、微生物、遗传、病毒医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

振荡培养箱 主要特点：

①振荡培养箱的箱体是隔热材料，采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料，对外来热（冷）源有较强的抗干扰能力。

②工作腔内设有风道，温度分布均匀。

③内壁采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。

④加热系统在环境温度为-5℃时能升温至60℃。

⑤制冷系统在环境温度为32℃时能降温至5℃。

⑥万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养设备。

⑦无级调速，操作安全。

⑧温控精确，数字显示。

BS-2E数显双层振荡培养箱技术参数：

| 指标\\\\\\\\型号 | BS-1E | BS-2E | BS-2F | BS-4G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容 积 | 140L | 190L | 280L | 420L |
| 温控范围 | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ |
| 温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 振荡速度 | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min |
| 振 幅 | 20mm（回旋） | 20mm（回旋） | 20mm（回旋） | 20mm（回旋） |
| 振荡组数 | 1 | 2层 | 2（单层2组托盘，振荡速度分别可调） | 4（双层2组托盘，振荡速度分别可调） |
| 单层 装 瓶 量 | 烧杯：50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 | 烧杯：50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 | 烧杯：50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 | 烧杯：50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 |
| 托盘尺寸 | 440*330MM | 440*330MM*2 | 440*330MM*2 | 440*330MM*4 |
| 加热功率 | 300W | 300W | 400W | 600W |
| 压缩机功率 | 300W | 300W | 480W | 480W |
| 电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
| 外形尺寸 | 610×610×1150mm | 610×610×1500mm | 1250×610×1460mm | 1440×710×1770mm |

振荡培养箱可根据顾客要求进行订做

2个文件夹各选一张主图出来，2个托盘图都需要扣出来