二氧化碳培养箱

产品特点

人性化设计
大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。（II型）
可堆叠放置（二层），便于实验室空间的充分利用，微电脑控制器，控制、不锈钢内胆与隔板，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗。

紫外杀菌系统
紫外线杀菌灯位于箱内后壁，可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

门温加热系统
CO2培养箱可以对箱门进行加热从而使内玻璃升温，可有效防止玻璃门产生冷凝水，防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。

更快的CO2浓度恢复速度（“II”型具备此功能）
红外传感器CO2浓度的监测是不受温度和湿度的影响的，在实验过程中需要频繁打开箱门时，红外传感器是佳的选择。如开门30秒后关门，它可以在小于10分钟内恢复到37℃的设定温度，在小于5分钾内恢复到5%设定CO2浓度，即使在多人使用，需频繁开门、关门的情况下，仍能保持箱内CO2浓度的稳定和均匀。

配置二氧化碳培养箱专用二级减压阀，有效保证进气压力

独立限温报警系统（选配）
超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。

方便的数据处理（选配）
具有USB或RS485接口，可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

可选配件
独立限温报警系统——————￥248.00
湿度监视系统————————￥3500.00

| 项目 | HH.CP-T | HH.CP-01 | HH.CP-TW | HH.CP-01W | HH.CP-T-Ⅱ | HH.CP-01-Ⅱ | HH.CP-TW-Ⅱ | HH.CP-01W-Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温范围 | RT+5~50℃ |
| 加热方式 | 气套式 | 水套式 | 气套式 | 水套式 |
| 恒温波动度 | ±0.2℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| CO2控制范围 | 0~20% |
| CO2控制方式 | 配气式 | 进口红外传感器配以微电脑自动控制 |
| 加湿方式 | 自然蒸发 |
| 输入功率 | 450W | 720W | 680W | 950W | 450W | 720W | 680W | 950W |
| 工作室尺寸 W×D×H | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400×400×500 | 500*500*650 |
| 外形尺寸 W×D×H | 530*505*785 | 630*605*935 | 550*550*800 | 650*640*950 | 530*505*785 | 630*605*935 | 550×550×800 | 650*640*950 |
| 公称容积 | 80L | 160L | 80L | 160L | 80L | 160L | 80L | 160L |
| 载物托架 | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs |
| 价格 | 12800 | 18800 | 14800 | 19800 | 26800 | 33800 | 35800 | 39800 |