触摸屏CLJ-3016

一、产品概述

CLJ-3016型尘埃粒子计数器是在原数码管尘埃粒子计数器上升级改造而成。新款仪器采用液晶触摸屏显示，显示更为直观，操作更具人性化。仪器采用不锈钢外壳制造，美观大方并易清洁。本产品广泛应用于电子、光学、精密仪器、医药卫生、生物制品、食品饮料及化妆品等领域。

二、 技术指标：

（执行JJF1190-2008尘埃粒子计数检定规程）

1、 自净时间： ≤10min；

2、 重复性：≤±10%FS；

3、 粒径分布误差：≤±30%；

4、 粒子浓度示值误差：≤±30%；

5、 采样流量误差：2.83升/分≤±5%；

三、 技术参数：

l 供电：AC220V±5% 50HZ

l 最大可测颗粒浓度：≤30万颗/2.83升；

l 粒径分档：0.3、0.5、1、3、5、10（um）；

l UCL最大置信度级别判定；

l 外形尺寸：240mm×245mm×120mm （宽×深×高）；

l 重量：2.5KG；

l 材质：SUS304；

l 通讯接口：USB；

l 显示：5寸彩色液晶触摸屏；

l 储存数据：5000组；

四、使用条件：

温度：5℃—35℃；

相对湿度：RH≤75%；

正常大气压，净化环境。

五、其他附件

1、内置式热敏打印机，自动打印测试结果；

2、附详细说明书，合格证，出厂检测报告，USB连接线，等动力采样头及采样架，2卷打印纸，铝合金精美包装箱，携带方便；

3、附送U盘，内含数据分析软件，可与电脑连接。