DIN ISO 34-1 B直角型撕裂

试样裁切模具

用途：依据DIN ISO 34-1 B标准，用于制作抗撕裂强度试验的测试样品。

样品尺寸：2×31.7×100mm。

裁切模具单元“DIN ISO 34-1 B”由一个裁切刀片和一组带有弹簧加载系统的支持架构组成。裁切和切口刀片均采用粉末冶金刀具钢打造，从而保证了其超长的使用寿命。

材料的撕裂强度试验需要在被测样品的确定位置切一个豁口，我们可提供不带切口、切口固定、切口深度可调三种不同的裁切刀片组合。

刀片都是按一定角度双面磨削开刃，确保裁切后样品截断面的垂直。

技术特点：

1、整套的裁切模具单元。

2、结构稳定性高、伤害风险性低、超长的使用寿命。

3、样品不带切口的裁切模具单元。

4、样品带有切口，并且切口尺寸固定、不可调的裁切模具单元。

5、样品带有切口，并且切口尺寸可调的裁切模具单元（调节范围：1mm）。

6、切口刀片可更换。

7、四周和中心位置带有自动顶出功能，裁剪完成后自动弹出样品。

8、带有装夹适配器，可将其安装在多种类型的样品裁切机上使用。

9、切削刃被完全保护起来，避免操作过程中被割伤的风险。

可选附件：

可替换的DIN ISO 34-1 B直角型裁切刀片（不带切口）

可替换的DIN ISO 34-1 B直角型裁切刀片（带切口）

可替换的DIN ISO 34-1 B切口刀片  1.5mm硬纸板-100片（裁切垫板）