产品名称：半自动高温老化试验箱 全自动AGV高温老化试验箱

型号：GWY-20L

产品特点：

■个性化程序设计，可预设28段可编程序，实现温度的预约定时运行或步移、阶梯式的编程运行。

■高响应性热传感器与环境扫描微处理芯片，构成高精度、高智能的控温特性。

■全方位立体加热、风扇强制循环、高精度温度调节，确保工作室内具有良好的温度均一性。

■内置温度校正器，能调节温度的微小误差。

■工作温度偏离设定温度时，可自动报警。

■具有加热器失控自动断电保护及断电恢复功能。

■具备参数记忆功能，能避免繁琐设定。

■设定定时功能，从1分钟到9999分钟的任意设定工作时间，定时终点时即关闭设定显示窗口。

■LED清晰显示设定温度、实测温度、定时时间，各参数显示可任意切换。

■具有模块化设计的上限温度跟踪功能，当实测温度偏离允许范围时，仪器（光）报警并自动切断加热。

■自动停止、定时运行、来电恢复、参数密码保护、温度显示校正。

■独立式过升防止器、独立式超温保护器、传感器故障报警、上限超温报警。

■设计合理的风道结构，微风气流循环设计。

■镜面不锈钢内胆，钢化玻璃视察，工作室内不锈钢电抛光搁板，搁架可随用户要求任意调节高度及搁板多少。

主要参数:

1.性能参数

温度范围:RT+10℃∽80℃

温度波动度：≤0.5℃

温度均匀性：≤2℃

温度偏差：≤±2℃

2.产品材质

外壳材料：碳素钢板磷化静电喷塑处理

内胆材料：不锈钢

隔热材料：玻璃纤维

3.加热器：全独立系统 镍铬合金电热式加热器

4.循环风机：低噪音电机多叶式离心风轮

5.工作室尺寸：1500*900*1500mm

6.外形尺寸：2300*1105*1705mm