名称：甲醛释放测试舱、甲醛释放量试验箱，甲醛释放气候箱

型号:EC0-V1000

75000元

参考标准：

◆GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

◆GB 18587《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

◆GB 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》(征求意见稿)

◆《软体家具 沙发中有害物质限量》(征求意见稿)，《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱》(征求意见稿)

◆LY/T1980-2011《挥发性有机化合物(VOC)及甲醛释放量检测箱》

◆LY/T1981-2011《甲醛释放量气体分析法检测》

技术指标：

- 产品型号：EC0-V1000

2、外形尺寸：深2132mm*宽1100mm*高1900mm

3、内部尺寸：深1600mm*宽800mm*高800mm

4、净容积：1m³

5、环境温度: 5℃～35℃

6、环境湿度:≤90%R.H

7、环境洁净要求: 周围环境无污染源

8、温度可调范围： 10～40℃高温清洁 70℃

9、湿度可调范围： 40～70%R.H.(20～30℃)

10、压力： 10±5pa

11、温度波动度： ±0.3℃

12、温度偏差： ±0.5℃

13、湿度波动度： ±2.5%R.H

14、湿度偏差： ±3%

15、空气交换率： 0.2～5次/h±5% 可选Optional 0.2～3次/h±5%

16、空气流速： 0.1m/s～0.3m/s(范围)

17、电源： 交流380V/50HZ/三相供电 4/5线制

18、启动功率：35kw

19、运行功率 ：16kw

20、甲醛背景浓度 ：小于15uq/m³ 最低6uq/m³

21、回收率： 甲醛回收率大于90%

22、洁净空气系统： 标准配置